设

计

方

案

书

第一章：工程概况

根据                            项目现场情况和工程要求，采用“AT-Z光缆振动探测报警系统”用于某周界防范，整个周界总长        米，分为       个防区，采取挂网/地埋/嵌墙安装方式，前端设备无源，构成防翻越防御，每个防区约为         米。系统可以24小时不间断当有人攀爬产生攀爬翻越围墙行为时，报警系统能够及时在控制室的报警主机报警及发出声光警报，可与附近视频监控系统联动，并在控制中心屏幕上跳出入侵区域现场实时画面的同时电子地图上显示出入侵区域的具体位置，安保室值班人员通知附近的保安人员立刻赶往现场处理。

适用场所

AT-Z光缆振动探测报警系统因具备前端无源等特点，既可应用在易燃易爆及强电磁干扰等场所，如液化气厂、危险品仓库、军用品仓库等；又可以适用于重点设施及区域的防范，如电力设施防盗、石油及天然气管道防破坏、城铁信号线防盗、奥运村周界防范、机场周界防范、油气田防入侵等，同时还可以替代传统的防范手段适用于普通的周界场所，如自来水厂周界、居民住宅小区、别墅小区等周界场所。

系统介绍

AT-Z光缆振动探测报警系统使用光缆作为传感单元，利用CPU芯片对数据进行采集和控制并实现长距离、大范围周界防区的探测，每防区的长度可达数百米至上千米。系统根据实际应用的不同可分为围栏式和地埋式两种。既可以应用于各种类型的铁艺、铁丝网、栅栏、围墙等地表围栏，也适用于草坪、砂砾层、地砖、地板、水泥地面、普通土壤下，其技术达到同类产品的国际先进水平。系统采用一缆式结构，在周界保护范围不需铺设任何供电及通信线路，可广泛应用各种野外环境、边界线等不便铺设供电线路的场所，可为客户大大节约供电设备与线路的成本，并简化施工。

系统特点：

1、系统以普通通信光缆为感应单元，利用外界振动对光特性的改变实现长距离，大范围周界防区的探测。

2、采用光缆作为无源探测器，有效避免了雷电干扰，适用于易燃易爆以及强电磁干扰等场所。

3、适用于各种复杂地形，可实现对不规则周界防区的探测。

4、光缆具有较高的灵敏度，即可以直接铺设在各种铁网铁艺上，也可直接埋设在各种地面下，形成隐蔽的防护系统。

5、使用寿命长，维护费用低。

系统主要功能

1.入侵探测报警

通过光纤传感器，对入侵或企图入侵行为所引起的振动信号做出响应给出报警信号并指示报警准确位置或报警区域。

2.系统预警与分析报警

系统通过感知、传递、处理、分析在入侵事件发生时给出报警建议，并经分析、思维、决策对确定信号给出警报通知，将天气、车辆等环境引起的误报因素消除。

3.断纤报警

系统在光纤或其它光传感设备、组件受到破坏时会进行断纤报警或系统警报，完全没有电子类设备的旁路接入风险。

- 系统连接示意图

系统技术参数：

1.系统前端无需供电；

系统采用无源传感器，系统前端无需供电，适用于易燃易爆及不便铺设供电线路的长周界场所。

2.减少施工及维护成本；

因防区前端不用铺设电源信号线路，减少施工成本，同时也避免了线路老化造成的系统故障，减少维护成本。

3.探测率100%；

使用电缆作为传感单元，并利用CPU芯片进行采集和识别并实现长距离、大范围防区的探测，探测率为100%。

4.避免雷击；

前端传感器使用的是振动传感电缆，不受电磁干扰，也无电磁辐射，有效的避免了雷击对系统的损坏及对其它系统的影响。

5.误报率实现有效控制；

该系统的误报率通过强大的后台软件进行控制，该系统区别于前端一般开关量信号只是能做报警或不报警的简单判别，其处理采集到的入侵信号均在控制室完成，对入侵信号与系统自带的信号数据库进行比对，来分析判断是否是真实入侵信号，在解决产品误报问题上有质的突破，可有效屏蔽掉鸟落、树枝摇动等干扰信号。

6.减低入侵破坏；

因主要系统全部集中在控制室内，避免入侵破坏对主要系统的损坏，从而大大降低系统损坏维修费用，同时也增加了系统的使用寿命。

7.支持多个防区同时报警；

此系统每一个防区独立分析信号独立运行，当有人同时从不同防区入侵时，被入侵防区可同时报警互不影响。（每个防可根据单个防区所属环境的不同，单独设置防区参数。）

8.前端系统材质选择优异；

防区分割包作为前端系统其外壳采用工程塑料制造，具有防水、防腐、耐压、耐冲击的特点。（结合铺设环境特点，改变设备颜色等外观，进行个性化设计）

9.适用于大风雨、低温等恶劣环境；

因系统使用电缆作为传感介质，同时配以强大的后台软件对周围环境进行参数设置，使系统具有对外界环境变化的自适用能力。

10.控制室集中对单防区灵敏度调节；

该系统中的每个防区的灵敏度等报警参数可以单独进行调节，互不影响，以适应不同周界环境，如天气变化、植物的生长、动物的活动、附近公路的车辆等。

11.上位机软件功能强大；

上位机软件具备区分权限，布防，撤防，电子地图，存储数据，查询数据。

第二章 施工布线要求

根据周界介质及现场环境，为能更好的发挥设备的性能，排除因外界环境干扰引起的误报和人入侵时的漏报，需要按照以下方式进行施工安装。

- 传感光缆铺设应在 围网 处，呈 S型 铺设。

- 每隔30厘米用防紫外线扎带或专用绑扎带将光缆与 围网 紧密固定，这样不但可以很好的探测到攀爬、翻越等入侵，而且所需光缆较少，适用于警戒级别较高的场所。

2.1各类围网介质及振动传感光缆设计图例

振动传感光缆在栅栏的铺设(防止攀爬、翻越、跳跃)

振动传感光缆在铁艺栅栏的铺设(防止攀爬、翻越、跳跃)

振动传感光缆在墙顶上的铺设(防止攀爬、翻越、跳跃)

振动光缆在墙顶的施工方式(物防与技防双重作用，防止攀爬、翻越、跳跃)

滚刺笼结合光纤周界实例(物防与技防双重作用，防止攀爬、翻越)

振动传感光缆采取固定在墙面及嵌入墙内

2.2引导光缆铺设

引导传输光缆主要是将现场每个防区的信号回传至监控机房。作用与通信光缆一样，其施工工艺可参考《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 YDJ 44-89中的相关要求及规定。

由于引导光缆只起到传输信号作用，不含任何振动防区，因此该段光缆无需做特殊铺设，常见的施工方式有架空和埋地。

第三章主要设备参数

- AT-系列振动光纤主机

AT-系列振动光纤主机设备放置在监控室内，是系统的核心设备。该装置用于各防区振动传感光缆信号的采集和处理。同时，该设备可通过LED显示设备电源工作状态以及设备的运行状态。

电气参数

工作电压： AC220V

系统功耗： 6W～8W

接口类型： 网络/开关量

指示灯：电源指示；状态指示

系统参数

采集设备防区个数： ≤16；

防区长度： ≤1000米；

安装参数

安装方式：上机架或平放在桌面上

安装环境：室内

工作环境：工作温度： 0℃--70℃

存储温度：-25℃--80℃

工作湿度： 35%--80%

- 防区包、终端包

防区包固定在防区节点上，用于防区之间的光

路连接。正常情况下，

从一号防区开始到最后一个防区末端，

如果考考虑到大门需要做隔离处理因此，增加n个防区包。依据现场环境实际需求，做后续增加。

技术参数

工作电源：无源设备

材质：铸铝

传输方式：光学

密封性能：符合IP65标准

拉伸：能承受＞500N的轴向拉伸力

压扁：能承受800N/10cm压力1min

冲击：能承受16N.m

环境温度：-20℃—+55℃

- 振动传感光缆

振动传感光缆是一种敷设在铁艺铁网或埋入各种土质内的无源分布式普通通信级光缆，可视为报警传感器。它能够将防护区域内的微小机械振动（即侵入者带来的微小振动）传递到采集器进行信号收集和分析处理。由于其无源的特性，可广泛应用各类易燃易爆场所，大范围不规则的周界。

振动传感光缆要求采用室外传感光缆，可感应作用在光缆上的振动信号，将振动信号转换成变化的光学物理量，如光强、偏振态、偏转角、光信号频率等，并将隐含以上变化的物理特性的光信号传输到振动光缆采集器。光缆作为传感单元，外界的强电磁场、雷电等因素不会对系统产生影响，光缆要求抗紫外线、抗老化，适用于马场环境。

技术参数

YD/T 901－2001和IEC 60794－1标准

具有很好的机械性能和温度特性

具有良好的耐水解性能和较高的强度

良好的抗压性和柔软性

单根非金属中心加强芯

良好的阻水材料防止光缆纵向渗水

- 报警键盘主机

型号：AT-K7

通讯方式：RS485，网络

屏幕大小：4.3寸

尺寸：140*220*35MM

供电：DC12V2A

后备电池：锂电池7.6V  待机时间：48小时

功率：5W

使用环境：温度-20℃---+50℃

相对温度：小于95℃

通过智能键盘或控制软件可实现防区布撤防、模式切换、灵敏度调节、报警响应时间调节等功能，接入脉冲电子围栏、张力电子围栏、泄漏电缆、振动光纤、地址码等周界报警设备，并实现集中统一管理。可以多个控制键盘设备和多台PC端软件共用，形成不同权限
多级联网：
可与周界报警设备 周界控制主机 计算机控制软件形成多级控制

功能描述：

• 液晶显示：4.3寸彩色液晶屏显示，人机交互界面强。

• 防区管理：单个智能键盘最多可直接接入250，防区类型包括脉冲围栏、张力围栏、振动光纤、泄漏电缆、网络地址设备，地址码等。

• 快捷操作：提供布防、撤防、旁路、复位，支持一键操作。

• 自动手动搜索：能自动搜索找到在线的所有设备，也可手动搜索设备，灵活方便

• 报警记录查询：提供按类型或时间段查看报警记录功能。

• 操作日志：提供操作日志保存功能，方便查看已完成的操作动作和操作时间。

• 权限分级：管理员与操作员两种分级权限进入，兼顾保密性和方便性。

• 通讯功能：具备TCP/IP和RS485两种通讯，可以两种通讯同时使用连接

• 基础参数：可对屏幕亮度，休眠时间，休眠亮度，蜂鸣提示音进行设置

• 报警时长：10秒--999秒各种报警时长设置

• 遥控器：遥控一键控制布防，撤防，紧急报警，复位功能

• 报警输出：输出开关量信号

核心特点
•项目应用面广泛，总线距离单路可达3000米
•自动搜索防区功能，自动识别重码防区
•全中文菜单式人机界面，简单易用
•可兼容拓天周界所有子系统
•前端设备参数可查询，可调试
•通过网口连接PC端拓天周界防盗集中管理软件
•强大的网络功能，可远程监测控制及维护
•支持防区分区功能，多种扩展接口

3.1报警综合管理平台

3.1.1工控机

由于系统运行时需要处理大量的数据，所以要求工控机的配置要比较高，推荐工控机最低配置如下：

32路配置：

CPU：INTEL酷睿2 双核E7400

内存：2G

硬盘：160G

主板：声卡

网卡：100M网卡

操作系统：Windonws XP/7/8/10

保安中心监控管理软件是专门为适应国内广大用户需求而开发的中文多媒体专业报警处理与管理软件。该软件以可靠性为核心，使用方便、扩展灵活，具有良好的人机界面，得到了广大安防业内人士的一致好评。

该软件的主要功能特点如下：

1.从AT-K7报警主机接收报警信号实现报警处理。

2.可通过软对前端进行布/撤防及参数设置。

3.无需进行通讯设置，自动获取报警主机信息。

4.WINDOWS界面，多媒体工作方式，用户操作简单直观，性能稳定可靠。

5.可自行配置多级电子地图，各级地图间任意跳转。在地图上任意指定报警点以及各分级地图间的跳转。

6.用户资料信息丰富，并且可以自定义数据项。

7.自定义报警显示，处理方式。

8.模糊逻辑查询统计，提高中心管理能力。

3.2系统联动

- 视频联动

系统应可与视频监控系统联动，当有入侵行为发生，联动视频设备进行录像抓拍取证、软件进行声音警示、窗口弹出报警信息、模拟电子地图相应防区变红等。

本方案提供两种实现视频联动的方法。第一种方法是通过拓天的视频联动模块来实现，把视频联动模块的无源开关量输出信号与行业硬盘录像机的开关量输入接口连接，如右图所示接线。

当周界防区报警时，防区对应的视频联动模块有开关量输出，硬盘录像机会提示报警信息，同时摄机就会联动动作（摄像机执行什么动作提前在硬盘录像机里设置）。正常时无报警    报警时弹出报警信息和画面

- 地图联动（LED模拟板）

系统应可与视频监控系统联动，当有入侵行为发生，联动视频设备进行录像抓拍取证、软件进行声音警示、窗口弹出报警信息、模拟电子地图相应防区变红等。

电子地图被广范应用于安防行业，配合联动模块使用，适用于周界报警显示，能清楚标示主要建筑平面位置及各设防点位置和编号，不会磨损，并能显示系统运行、防区报警、正常和故障等状态，同时在显示屏上显著位置标注中标人公司名称，联系电话，联系人和保修期限。

系统工作状态灯：通过LED灯能实时显示系统工作状态（布、撤防）。

防区指示灯：当有报警信号发生时能及时显示报警区域位置,便于安保人员巡查。

供电方式：DC12V（电子地图联动模块DC12V输出直接连接）。

- 电子地图/视频联动模块

电子地图/视频联动模块配合模拟电子地图或监控摄像头使用，有8路、32路两种规格。通过485总线/网络与拓天AT智能控制终端、报警主机相互通信，当防区出现报警时，它可以输出报警控制信号与相应防区报警灯联动，通过LED显示板准确的指示出报警所在防区。

型号：AT-8W/AT-P32W

通讯方式：RS485 网络

设备尺寸：180*80*25MM/485*250*68MM

设备供电：AC110-AC220

设备功率：3W/5W

使用环境：温度-20℃---+50℃

相对温度：小于95℃

安装方式：桌面或者网络机柜

接入报警键盘： K2 K6

功能描述：

• 输出常开常闭信号

• 自动跟前端周界设备的防区进行对应，输出开关量信号

• 通讯正常连接，指示灯闪烁

• 周界设备报警时，所设防区指示灯常亮

• 设备可以装入网络机柜，面板采用铝制拉丝工艺，豪华大方

- LED显示屏+语音

通讯方式： 网络
屏幕大小：600*150MM
设备尺寸：630*170*40MM
设备供电：AC220V
设备功率：5W
使用环境：温度-10℃～+50℃
相对湿度：小于95%

- 微型报警打印机（AT-100）

报警打印机安装在安防报警系统的控制中心，与智能控制终端或报警主机连接，防区报警时实时打印出报警信息（包含报警类型、时间、报警防区地址等）。

特点：

针式打印：字体清晰，质量高，永久保存，工作稳定

换纸方便：无墨盒，使用成本低

小巧轻便：美观大方，优质耐用（平均无故障可连续打印超过50万行）接线简单：仅需随配数据线和联动模块相连

- 桌面式触屏管理客户终端

型号;AT-YPW1.0

屏幕大小：22寸触屏显示器（可跟据客户需求）

基本配置：CPU： I3 内存：4G 固态硬盘：128G、带WIFI

管理数量: 可以在不同的网段的局域网控制管理三十二个智能键盘控制主机，每个键盘主机可以管理128个防区
通讯方式:通过网络方式与智能键盘控制主机连接

防区增加:添加智能键盘控制主机后，主机上的防区自动显示。

选择布撤防：可以对单个防区进行布撤防

全部布撤防：对所有防区统一布防和撤防

定时布撤防：可以定时对任意防区进行自动布撤防操作

权限操作：可以区分管理员和值班员，可以进行人员轮班操作

报警记录查询：可查询报警记录

操作日志：记录软件操作的全过程，方便了解运行过程

电子地图：可对BMP格式的图片进行防区定义，可以区分不同报警的颜色设置，报警时定义的防区闪烁。直观，方便。

附件一：项目设备清单

附件二：企业资质证书